...........................							          				     Załącznik nr 2

(pieczęć wykonawcy)

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4947 P

Stary Gostyń – Daleszyn

od km 0+000 do km 0+470

| 1. | Podst. wyceny | Opis i obliczenia | Jedn.miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. |  | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Odtworzenie trasy dróg w terenie równinnym | km | 0,470 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0807-02 | Mechaniczne rozebranie ścieku betonowego z załadunkiem i wywozem gruzu na odl.3 km | m2 | 48,30 |  |  |
| 3 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienek ,urządzeń podziemnych – studnie rewizyjne | m3 | 0,20 |  |  |
| 4 |  | Analogia –przebudowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem | szt. | 1,00 |  |  |
| 5 | KNR AT-03 0102-02 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości do 5cm. Frez do wbudowania | m2 | 17,50 |  |  |
| II. |  | D.04.00.00 PODBDUOWA |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 1005-07 | Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2350,00 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne ułożenie w-wy wiążącej –profilującej istniejącej nawierzchni asfaltowej z BA AC 16W wg WT-1 i WT-2 z 2010r.(2011r.) o grubości średnio 3 cm. | Mg | 176,25 |  |  |
| III. |  | D.05.00.00 NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 1005-07 | Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową ułożonej w-wy wiążącej profilującej w ilości 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 2350,00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0309-02 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC11S KR3 wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011),o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Krotność = 1,25 | m2 | 2383,00 |  |  |
| IV. |  | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 | mb | 170,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy betonowe pod krawężniki z oporem z betonu B-15 | m3 | 8,50 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0401-06 | Ustawienie krawężników betonowych bez ław 15x30x100 | mb | 170,00 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie w-wy podsypkowej pod chodnik gr.5cm zagęszczenie mechaniczne | m2 | 226,60 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0503-04 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce piaskowej | m2 | 209,00 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5,0 MPa wykonana na wjazdach zagęszczona mechanicznie grub.10cm po zagęszczeniu | m2 | 29,20 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0502-04 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej kolorowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm w stosunku 1:4 | m2 | 29,20 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0403-03 | Ułożenie krawężników na płask - zakończenie wjazdów na ławie betonowej z oporem | mb | 19,00 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeże betonowe 30x8x100ustawione na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 89,00 |  |  |
| v. |  | ROBOTY RÓZNE |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 0202-04 | Roboty ziemne wykonane na poboczach - zdjęcie warstwy ziemi celem wykonania wzmocnienia poboczy, wywóz urobku na odległość do 3 km | m3 | 78,75 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni poboczy | m2 | 525,00 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0113-01 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach (poboczach) węższych niż 2.5 m Krotność 0,76 | m2 | 525,00 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0112-05 | Analogia- nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego w-wa górna grub.5cm | m2 | 525,00 |  |  |
| 23 | KNN 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8dm3/m2 – obok czynnego pasa jezdni | m2 | 525,00 |  |  |
| 24 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp grubości namułu powyżej 20cm od km 0+197,50 do km 0+470 | mb | 545,00 |  |  |
| 25 | KNNR 1 0102-03 | Wycinka krzewów o gęstości rzadkiej na odcinku od km 0+180 do km 0+440 | ha | 0,156 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0113-01 | Analogia-wzmocnienie zjazdów na pola tłuczniem kamiennym gr.10cm z mieszanek kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 105,90 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0703-01,05 | Analogia-ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 24kg/mb rozstaw słupków 4,0m na przepuście drogowym w km 0+198 | mb | 24,00 |  |  |
| 28 | KNNR 6 1201-02 | Analogia-wytyczenie i oznakowanie poziome krawędzi jezdni farbą chlorokauczukową od km 0+076 do km 0+470 | m2 | 94,56 |  |  |
| VI. |  | D.01.02.01 USUNIĘĆIE DRZEW |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm strefa niebezpieczna obok jezdni | szt. | 4,00 |  |  |
| 30 | KNNR 1 0101-06 | Analogia-karczowanie pni o średnicy 56-65 cm – strefa niebezpieczna | szt. | 5,00 |  |  |
| 31 | KNNR 1 0107-01 | Wywóz dłużyc na odległość do 2 km (miejsce wskaże inwestor) | mp | 2,08 |  |  |
| 32 | KNNR 1 0107-02 | Wywóz karpiny na odległość do 2 km (miejsce wskaże inwestor) | mb | 2,19 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0107-03 | Wywóz gałęzi na odległość do 2 km (miejsce wskaże inwestor) | mp | 6,50 |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT - 23% Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

słownie.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................  dnia ..........................             	               		                         .....................................................

(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy 
lub   osób upoważnionych do składania

oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy)